## Slide 1
אופטימיזציה חישובית עבור רשת נוירונים
מציגים:
אלון מזרחי
אלון לרון
ירדן תורג'מן
סתיו יעקב

## Slide 2
מוטיבציה
מטרת הקצה: קלסיפיקציה - סיווג בין 5 מצבים שונים של כף יד אנושית (class 1-5), באמצעות מערכת חישה הנמצאת על הזרוע.
שימושים:
הפעלת יד רובוטית מרחוק, בסביבת עבודה מסוכנת, ללא כפפה המגבילה את תנועת האצבעות, כגון:
  טיפול בחולים עם מחלה מדבקת (קורונה).
  עבודה עם חומרים רעילים.
  עבודה בסביבה עם טמפרטורות קיצוניות.

## Slide 3
מערכת החישה
את המיפוי מתזוזת שרירי האמה למצב היד נבצע באמצעות רשת עצבית מלאכותית, כאשר הכניסה לרשת היא האות המתקבל ממערכת החישה והיציאה מהרשת היא מצב היד.
מערכת החישה מבוססת על סט רחב מאוד של חיישני כוחות אשר ממוקמים באמה של המפעיל.
בעזרת סט החיישנים הללו ניתן לקבל מידע רב אודות תזוזת השרירים באמה, וכך לייצר מידע שבאמצעותו ננסה לחזות את מצבי היד.

## Slide 4
משימת האופטימיזציה
לייצר רשת בעלת הדיוק הגבוה ביותר לסיווג תוך שאיפה לגודל רשת מינימלי
פרמטרי התכן
מרחב המטרות: Min-Max
דיוק
גודל הרשת (מספר הפרמטרים)
מספר שכבות
גודל השכבות הנסתרות
גודל שכבה ראשונה

## Slide 5
3D Design Space
NSGAII
MOEAD

## Slide 6
NSGA II & MOEA/D - United Front
חזית האיחוד עבור 62 הרצות:
כוכב- NSGA II
משולש- MOEAD

## Slide 7
NSGA II VS MOEA/D

## Slide 8
2D and 3D Objective Space

## Slide 9
פתרונות אופייניים
# | Accuracy | Neural network size
1 | 100% | 290
2 | 98% | 227
3 | 94.4% | 89
4 | 77.2% | 55
1
4
3
2

## Slide 10
השוואת מדדים סטטיסטיים
NSGA II |  |  |  |  | MOEAD |  |  |  | 
Index | IGD | HV | SPREAD | TIME[min] | Index | IGD | HV | SPREAD | TIME[min]
Average | 474.5 | 62506.9 | 882.7 | 34.1 | Average | 45.9 | 59964.2 | 100.5 | 26.4
Median | 196.7 | 63059.6 | 431.4 | 33.1 | Median | 26.4 | 64465.6 | 59.9 | 24.9
STD | 589.2 | 4411.4 | 1058.7 | 6.9 | STD | 79.5 | 13572.4 | 141.0 | 6.7
השוואה בין האלגוריתמים |  |  |  | 
 | IGD [%] | HV [%] | SPREAD [%] | TIME [%]
Average | 90.3 | 4.1 | 88.6 | 22.4
Median | 86.6 | -2.2 | 86.1 | 24.8
STD | 86.5 | -207.7 | 86.7 | 2.3
ירוק – אלגוריתם MOEAD בעל ייתרון
כתום – אלגוריתם NAGA II בעל ייתרון
*החזית אליה נעשה השוואה היא איחוד של 2 הרצות ארוכות יותר משאר ההרצות הנבחרו בתור רפרנס

## Slide 11
מסקנות
ראשית ניתן לקבוע שבעבור שני האלגוריתמים שנוסו בפרויקט זה התקבלו תוצאות טובות, ובפרט התקבלו חזיתות פרטו איכותיות המציגות פתרונות מדויקים (Accuracy) ובגדלי רשת קטנים יחסית.
מהסתכלות על קצב התקדמות הפתרונות במרחב המטרות ניתן לומר כי הן ב-2D והן ב-3D מגיעים להתכנסות מהירה לחזית פרטו אופטימלית.
עבור הבעיה המוצגת האלגוריתם NSGA II הפיק מספר גדול יותר של פתרונות בלתי נשלטים בהשוואה ל- MOEA/D.
המאמץ החישובי הדרוש לשימוש באלגוריתמים אלו אינו גדול, לכן שימוש בהם (או באלגוריתמים שונים) בעת עבודה עם רשתות עצביות עשויה לסייע בייעול מבנה הרשת ושיפור הביצועים שלה.
בבחינת המדדים הסטטיסטיים אלגוריתם MOEAD הציג ביצועים טובים יותר.